Технические характеристики насосов

серии НП-25 НП-32 НП-50

Допустимые рабочие давления в линии нагнетания при непрерывном  и периодическом режимах эксплуатации, и предельная вязкость перекачиваемой среды для номинальных значений подач и различных условий всасывания представлены в ниже следующей таблице.

| Типоразмер | Q, м3/ч | Pmax, МПа | nротора, мин-1 | Режим эксплуатации, МПа | Предельная вязкость, сПз (при Рmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | непрерыв. | период.*) | 0.1 МПа | 0.06 МПа | 0.02 МПа |
| НП-25 | 1.7 | 1.5 | 90 | 0 - 0.6 | 0.6 - 1.5 | 1400 | 850 | 50 |
|  | 1.4 |  | 75 | 0 - 0.8 | 0.8 - 1.5 | 1600 | 1000 | 100 |
|  | 0.85 |  | 47 | 0 - 1.5 | 0 - 1.5 | 2000 | 1500 | 400 |
|  | 0.65 |  | 37 |  |  | 2200 | 1800 | 600 |
|  | 0.55 |  | 31 |  |  | 2300 | 1900 | 750 |
|  | 0.45 |  | 25 |  |  | 2400 | 2100 | 1000 |
| НП-32 | 2.2 | 0.3 | 75 | 0 - 0.3 | 0 - 0.3 | 1500 | 800 | 50 |
| НП-50 | 9.0 | 1.0 | 60 | 0 - 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1800 | 850 | 50 |
|  | 7.0 | 1.5 | 47 | 0 - 0.7 | 0.7 - 1.5 | 2200 | 1250 | 150 |
|  |  | 1.0 |  |  | 0.7 - 1.0 |  |  |  |
|  | 6.0 | 1.5 | 37 | 0 - 1.0 | 1.0 - 1.5 | 2600 | 1600 | 300 |
|  | 5.0 |  | 31 | 0 - 1.2 | 1.2 - 1.5 | 2800 | 1900 | 450 |
|  | 4.0 |  | 25 | 0 - 1.5 | 0 - 1.5 | 3000 | 2200 | 700 |

Конструктивная схема насосов  НП-25 НП-32 НП-50

1.Корпус.

2.Ротор.

3.Крышка.

4.Шланг.

5.Башмак.

6.Футорка.

7.Штифт.

8.Хомут большой.

9.Хомут средний.

10.Хомут малый.

11.Фланец в сборе.

12. Муфта.

13.Втулка в сборе.

14. Вал.

15.Шпонка.

16.Манжета.

17.Подшипник шариковый радиальный.

18.Подшипник роликовый радиальный. 19.Прокладка.

20.Крышка подшипника.

21.Шпонка.

22.Шайба прижимная.

23.Болт.

24.Шайба пружинная.

25.Манжета.

26.Прокладка.

27.Масленка.

28.Окно.

29.Прокладка.

30.Пробка.

31.Угольник.

32.Сгон.

33.Контргайка.

34.Штуцер.

35.Тройник.

36.Сапун.

37.Цепочка.

38.Трубка уровнемерная.

39.Прокладка регулирующая.

Показатели надежности насоса

Установленная наработка на отказ (кроме шланга) - не менее 5000 часов;

Установленный ресурс до капитального ремонта:

- для нейтральных жидкостей                - 15000 часов,

- для абразивных жидкостей                  - 10000 часов,

- для химически активных жидкостей  - 10000 часов;

Установленный срок службы до списания - не менее 5 лет;

Ресурс работы шланга зависит от конкретных условий эксплуатации и перекачиваемой среды.

| Марка | A | L | l1 | l2 | l3 | l4 | B | b1 | b2 | b3 | b4 | H | h1 | D1 | D2 | D3 | z1 | d1 | z2 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НП-50 | 556 | 1395 | 30 | 68 | 1240 | 1300 | 892 | 481 | 548 | 594 | 1000 | 881 | 515 | 165 | 125 | 102 | 4 | 20 | 4 | 18 |
| НП-50 | 556 | 1395 | 30 | 68 | 1240 | 1300 | 892 | 481 | 548 | 594 | 1000 | 881 | 515 | 165 | 125 | 102 | 4 | 20 | 4 | 18 |
| НП-50 | 556 | 1395 | 30 | 68 | 1240 | 1300 | 874 | 481 | 548 | 594 | 1000 | 881 | 515 | 165 | 125 | 102 | 4 | 20 | 4 | 18 |
| НП-50 | 556 | 1395 | 30 | 68 | 1240 | 1300 | 874 | 481 | 548 | 594 | 1000 | 881 | 515 | 165 | 125 | 102 | 4 | 20 | 4 | 18 |
| НП-50 | 556 | 1395 | 30 | 68 | 1240 | 1300 | 892 | 481 | 548 | 594 | 1000 | 881 | 515 | 165 | 125 | 102 | 4 | 20 | 4 | 18 |
| НП-50 | 556 | 1395 | 30 | 68 | 1240 | 1300 | 892 | 481 | 548 | 594 | 1000 | 881 | 515 | 165 | 125 | 102 | 4 | 20 | 4 | 18 |
| НП-32 | 264 | 1045 | 20 | 70 | 915 | 955 | 500 | 307 | 342 | 376 | 700 | 500 | 275 | 115 | 85 | 68 | 4 | 20 | 4 | 14 |
| НП-25 | 264 | 1045 | 20 | 70 | 915 | 955 | 500 | 307 | 342 | 376 | 700 | 500 | 275 | 115 | 85 | 68 | 4 | 20 | 4 | 14 |
| НП-25 | 264 | 1045 | 20 | 70 | 915 | 955 | 500 | 307 | 342 | 376 | 700 | 500 | 275 | 115 | 85 | 68 | 4 | 20 | 4 | 14 |
| НП-25 | 264 | 1045 | 20 | 70 | 915 | 955 | 500 | 307 | 342 | 376 | 700 | 500 | 275 | 115 | 85 | 68 | 4 | 20 | 4 | 14 |
| НП-25 | 264 | 1045 | 20 | 70 | 915 | 955 | 500 | 307 | 342 | 376 | 700 | 500 | 275 | 115 | 85 | 68 | 4 | 20 | 4 | 14 |
| НП-25 | 264 | 1045 | 20 | 70 | 915 | 955 | 500 | 307 | 342 | 376 | 700 | 500 | 275 | 115 | 85 | 68 | 4 | 20 | 4 | 14 |
| НП-25 | 264 | 1045 | 20 | 70 | 915 | 955 | 500 | 307 | 342 | 376 | 700 | 500 | 275 | 115 | 85 | 68 | 4 | 20 | 4 | 14 |